# Техническое задание

на электронный мультимедийный тир для  выполнения  норм ГТО по стрельбе

Назначение.

Выполнение норм ГТО по стрельбе с соблюдением правил безопасного обращения с оружием

## Цель

Проверка стрелковых навыков на соответствие нормативам ГТО по стрельбе и навыков

безопасного обращения с оружием.

Потребительские свойства.

1. Обязательная часть

1.1. Электронный тир должен воспроизводить стрельбу из пневматической винтовки

или массо-габаритного макета автомата Калашникова как можно ближе к реальности, в частности:

- электронное оружие по форме, габаритам и массе должно соответствовать

форме, габаритам и массе  пневматических винтовок, разрешенных для тестирования норм ГТО, или автомата Калашникова.

- работа ударно-спускового механизма электронного оружия (свободный ход

спускового крючка, усилие на спуске) должна быть аналогичной работе

ударно-спускового механизма соответствующей модели пневматического оружия или

автомата Калашникова.

- электронное оружие должно быть однозарядным, т.е. для каждого последующего выстрела оружие должно требовать выполнения действий, имитирующих перезарядку (пункт 2.1.2.3 Правил вида спорта Пулевая стрельба, утвержденных приказом Минспорта РФ от 06.05.2015 № 503)

- электронное оружие не должно иметь каких-либо внешних проводов,

ограничивающих движения стрелка

- электронный тир должен позволять производить стрельбу на дистанции 5 м

и 10 м

- электронный тир должен использовать стандартную мишень № 8,  воспроизводимую на экране при помощи компьютера.

- точность отображения попадания должна соответствовать  правилам

пулевой стрельбы и быть не менее 0,1 очка.

- время реакции системы на выстрел не более 1 сек

1.2. Электронный тир должен позволять тестирование одновременно до __* стрелков

1.3. Электронный тир должен работать в помещении при нормальном комнатном

освещении.

1.4. Электронный тир должен включать рабочее место оператора состоящее из

компьютера с клавиатурой (для ввода данных тестируемых стрелков) и экран для

вывода на него результатов стрельбы. Размер экрана не менее __* дюймов. Компьютер

должен иметь спецификацию, достаточную для удовлетворительной работы управляющей

программы тира. Прочие характеристики компьютера не регламентируются.

1.5. Программа должна позволять ввод, хранение и вывод следующих

данных тестируемого:

- ФИО

- дата и время тестирования

- результат (количество выбитых очков)

1.6. По каждому стрелку программа должна позволять отображение мишени и

попаданий, вычислять количество выбитых очков, среднюю точку попадания и размер

разброса пробоин.

1.7. Электронный тир должен быть безопасен и сертифицирован для использования в

школьных учреждениях.

2. Опционная часть.

Указанные в этой части устройства являются стандартными, имеющимися в свободной продаже. Они могут быть приобретены заказчиком самостоятельно в местной оптовой сети. Параметры этих устройств не влияют на работу электронного тира, коль скоро они удовлетворяют минимальным требованиям, приведенным ниже в скобках.

Если же заказчик желает, чтобы эти устройства были включены в поставляемый нами комплект тира, и если эти устройства предполагаются использовать в каких либо иных, кроме тира целей, он может уточнить параметры и даже указать конкретные модели. Однако если заявленные параметры окажутся выше необходимых для работы тира, стоимость оборудования может увеличится по сравнению с минимальной требуемой комплектацией.

2.1. Дополнительные требования к компьютеру:

-  разрядность (32)

-  количество ядер (1)

- тактовая частота процессора(1,5ГГц)

- размер ОЗУ (512 Мб)

- размер диска (60 Гб)

- версия операционной системы Windows (XP)

- прочие

2.2. Дополнительные требования к видеопроектору

- разрешение (800х600)

- яркость (1400 лм)

- контрастность (2000:1)

2.3. Экран

- размер

- тип (настенный, на стойке и т.п.)

-------------------------------

* параметры, задаются заказчиком, исходя из его  обоснованных  потребностей

Перечень технический средств, входящих в состав мультимедийного тира.

1. Датчик фиксирования выстрелов

Количество: 1

2. Управляющая программа датчика

Количество: 1

3. Программа «Сдача нормативов ГТО по стрельбе»

Количество: 1 шт.

4. Пневматическая винтовка МР-512 с установленным на ней лазерным излучателем

Количество: равно количеству  требуемых огневых позиций (стрелковых мест)

5. Управляющий компьютер, настольный или ноутбук (Примечание: тир может быть установлен на любой имеющийся у заказчика компьютер, на котором установлена и работает операционная система Windows XP  или 7).*

Количество: 1 шт.

6. Видеопроектор*

Количество: 1 шт.

7. Экран, размер*

Количество: 1 шт.

8. Кронштейн датчика фиксирования выстрелов

Количество: 1 шт.

9. Активный USB удлинитель (10м* или 20 м*) для подключения датчика фиксирования выстрелов к компьютеру

Количество: 1 шт.

-------------------------------

* параметры компьютера, проектора и экрана не влияют на работу тира, и поэтому задаются заказчиком, исходя из его  обоснованных  потребностей. Размер USB удлинителя определяется заказчиком, исходя из предполагаемого размещения тира.